## Slide 1: «ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

## Slide 2
Тема 2: Компьютерные сети и технологии.
Занятие-2. (Группа) Протоколы IPv4 и IPv6.

## Slide 3
Учебные вопросы:
1. Двоичные системы счисления. IP-маршрутизация на основе двоичной системы счисления.
2. Классные адреса IP-сетей. Формат IP-адреса и классы сетей, маски классов сетей.

## Slide 4: IP
created by Dimon Domofon
IP-адреса делятся на 5 классов (A, B, C, D, E). A, B и C — это классы коммерческой адресации. D – для многоадресных рассылок, а класс E – для экспериментов.
Класс А: 1.0.0.0 — 126.0.0.0, маска 255.0.0.0
Класс В: 128.0.0.0 — 191.255.0.0, маска 255.255.0.0
Класс С: 192.0.0.0 — 223.255.255.0, маска 255.255.255.0
Класс D: 224.0.0.0 — 239.255.255.255, маска 255.255.255.255
Класс Е: 240.0.0.0 — 247.255.255.255, маска 255.255.255.255

## Slide 5: IP
created by Dimon Domofon

## Slide 6: IP
created by Dimon Domofon

## Slide 7: IP
created by Dimon Domofon

## Slide 8: IP
created by Dimon Domofon

## Slide 9: Списки зарезервированных сетей, которые не предназначены для глобальной (В Интернет) маршрутизации
created by Dimon Domofon
Подсеть | Назначение
0.0.0.0/8 | Адреса источников пакетов «этой» («своей») сети, предназначены для локального использования на хосте при создании сокетов IP. Адрес 0.0.0.0/32 используется для указания адреса источника самого хоста.
10.0.0.0/8 | Для использования в частных сетях.
127.0.0.0/8 | Подсеть для коммуникаций внутри хоста (localhost).
169.254.0.0/16 | Канальные адреса; подсеть используется для автоматического конфигурирования адресов IP в случае отсутствия сервера DHCP.
172.16.0.0/12 | Для использования в частных сетях.
192.168.0.0/16 | 
100.64.0.0/10 | Для использования в сетях сервис-провайдера.
192.0.0.0/24 | Регистрация адресов специального назначения.
192.0.2.0/24 | Для примеров в документации.
198.51.100.0/24 | 
203.0.113.0/24 | 
198.18.0.0/15 | Для стендов тестирования производительности.
240.0.0.0/4 | Зарезервировано для использования в “будущем”.
255.255.255.255 | Ограниченный широковещательный адрес.

## Slide 10: Зарезервированные сети, которые могут маршрутизироваться глобально
created by Dimon Domofon
Подсеть | Назначение
192.88.99.0/24 | Используются для рассылки ближайшему узлу. Адрес 192.88.99.1/32 применяется в качестве ретранслятора при инкапсуляции IPv6 в IPv4.
224.0.0.0/4 | Используются для многоадресной рассылки.

## Slide 11: Структура заголовка пакета
created by Dimon Domofon
Отступ | Октет | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
Октет | Бит | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0 | 0 | Версия |  |  |  | Размер заголовка |  |  |  | Differentiated Services Code Point |  |  |  |  |  | Explicit Congestion Notification |  | Размер пакета (полный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 32 | Идентификатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Флаги |  |  | Смещение фрагмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 64 | Время жизни |  |  |  |  |  |  |  | Протокол |  |  |  |  |  |  |  | Контрольная сумма заголовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 96 | IP-адрес источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | 128 | IP-адрес назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 | 160 | Опции (если размер заголовка > 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 или 24+ | 160 или 192+ | Данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Структура заголовка пакета
created by Dimon Domofon

## Slide 13: Структура заголовка пакета
created by Dimon Domofon

## Slide 14
created by Dimon Domofon

## Slide 15: ДЖАМШУТКА
created by Dimon Domofon
Мальчик сказал маме: “Я хочу кушать”. Мама отправила его к папе.
Мальчик сказал папе: “Я хочу кушать”. Папа отправил его к маме.
Мальчик сказал маме: “Я хочу кушать”. Мама отправила его к папе.
И бегал так мальчик, пока в один момент не упал.
Что случилось с мальчиком?)

## Slide 16: Маршрутизация
created by Dimon Domofon
Маршрутизация - это процесс выбора маршрута следования пакета. Маршрутизация может быть статической или динамической. Маршрутизация работает в сети, состоящей из маршрутизаторов, на третьем уровне модели OSI. Маршрутизатором, или шлюзом, называется узел сети с несколькими IP-интерфейсами (содержащими свой MAC-адрес и IP-адрес), подключенными к разным IP-сетям, осуществляющий на основе решения задачи маршрутизации перенаправления пакетов из одной сети в другую для доставки от отправителя к получателю.
Маршрутизаторы представляют собой либо специализированные вычислительные машины, либо компьютеры с несколькими IP-интерфейсами, работа которых управляется специальным программным обеспечением.

## Slide 17: Маршрутизация в IP-сетях
created by Dimon Domofon
Для маршрутизации маршрутизатор должен владеть следующей информацией:
Адрес назначения
Соседний маршрутизатор, от которого он может узнать об удаленных сетях
Доступные пути ко всем удаленным сетям
Наилучший путь к каждой удаленной сети
Методы обслуживания и проверки информации о маршрутизации

## Slide 18: Процесс IP-маршрутизации
created by Dimon Domofon

## Slide 19: Процесс IP-маршрутизации
created by Dimon Domofon

## Slide 20: Процесс IP-маршрутизации
created by Dimon Domofon

## Slide 21: Процесс IP-маршрутизации
created by Dimon Domofon

## Slide 22: Статическая маршрутизация
created by Dimon Domofon
Стати́ческая маршрутиза́ция — вид маршрутизации, при котором маршруты указываются в явном виде при конфигурации маршрутизатора. Вся маршрутизация при этом происходит без участия каких-либо протоколов маршрутизации.
При задании статического маршрута указывается:
Адрес сети (на которую маршрутизируется трафик), маска сети
Адрес шлюза (узла), который способствует дальнейшей маршрутизации (или подключен к маршрутизируемой сети напрямую)
(опционально) метрика (иногда именуется также «ценой») маршрута. При наличии нескольких маршрутов на одну и ту же сеть некоторые маршрутизаторы выбирают маршрут с минимальной метрикой

## Slide 23: Статическая маршрутизация
created by Dimon Domofon
Достоинства
Лёгкость отладки и конфигурирования в малых сетях.
Отсутствие дополнительных накладных расходов (из-за отсутствия протоколов маршрутизации)
Мгновенная готовность (не требуется интервал для конфигурирования/подстройки)
Низкая нагрузка на процессор маршрутизатора
Предсказуемость в каждый момент времени

## Slide 24: Статическая маршрутизация
created by Dimon Domofon
Недостатки
Очень плохое масштабирование (добавление (N+1)-ой сети потребует сделать 2*(N+1) записей о маршрутах, причём на большинстве маршрутизаторов таблица маршрутов будет различной, при N>3-4 процесс конфигурирования становится весьма трудоёмким).
Низкая устойчивость в ситуациях, когда обрыв происходит между устройствами второго уровня и порт маршрутизатора не получает статус down.
Отсутствие динамического балансирования нагрузки
Необходимость в ведении отдельной документации к маршрутам, проблема синхронизации документации и реальных маршрутов.

## Slide 25: Динамическая маршрутизация
created by Dimon Domofon
Динамическая маршрутизация — вид маршрутизации, при котором таблица маршрутизации редактируется программно. В случае UNIX-систем демонами маршрутизации; в других системах — служебными программами, которые называются иначе, но фактически играют ту же роль.
Преимущества протоколов динамической маршрутизации:
автоматическое построение таблиц маршрутизации;
отказоустойчивость сети;
возможность балансировки трафика;
масштабирование сети.
Недостатки:
более низкая безопасность;
использование ресурсов ЦП, ОЗУ маршрутизаторов.

## Slide 26: Классификация протоколов
created by Dimon Domofon
Все протоколы динамической маршрутизации можно разделить на две большие группы:
внешние EGP — Exterior Gateway Protocol;
внутренние IGP — Interior Gateway Protocol.
Автономная система (AS - Autonobous System) — это система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с Интернетом.
Протоколы внутренней маршрутизации используются внутри автономной системы, а внешние — для соединения автономных систем между собой.

## Slide 27: Отличния
created by Dimon Domofon
В свою очередь, внутренние протоколы маршрутизации подразделяются на:
Distance-Vector (RIP, EIGRP) - дистанционно-векторные;
Link State (OSPF, IS-IS) - отслеживающие состояние канала.
Коренные различия между этими двумя видами состоят в следующем:
типе информации, которой обмениваются роутеры: таблицы маршрутизации у Distance-Vector и таблицы топологии у Link State;
процессе выбора лучшего маршрута;
количестве информации о сети, которое “держит в голове” каждый роутер: Distance-Vector знает только своих соседей, Link State имеет представление обо всей сети.

## Slide 28: RIP - Routing Information Protocol
created by Dimon Domofon
RIP - протокол маршрутной информации - протокол дистанционно-векторной маршрутизации, который оперирует транзитными участками в качестве метрики. Алгоритм маршрутизации RIP (алгоритм Беллмана — Форда) был впервые разработан в 1969 году, как основной для сети ARPANET.
Характеристики протокола:
RIPv1 и RIPv2 используют UDP порт 520.
RIPng использует UDP порт 521.
Для передачи сообщений RIPv1 в адресе получателя используется широковещательный адрес 255.255.255.255, а RIPv2 — мультикаст адрес 224.0.0.9.

## Slide 29: Работа в сети Уфанет, RIP
created by Dimon Domofon
В сети Уфанет используется для анонсирования маршрутной информации на серые квартальные сети клиентов ЮЛ VPN с D-Link DGS-36xx на:
Cisco-76xx через интерфейс 3024-3031, выделенный под линки между Cisco 76xx и DGS-36xx в стеке кварталов. Cisco-76xx анонсирует данный маршрут по iBGP на route-рефлекторы (cmir-core и cdc-core). Ретранслирует запрос на сервер DH1

## Slide 30: Работа в сети Уфанет, RIP
created by Dimon Domofon

## Slide 31: Revolution 5000
created by Dimon Domofon
Revolution 5000. В схеме работы клиентов IPN via Revolution 5000.
Устройство rwr5k.client по RIP анонсирует информацию о маршруте на сеть клиента устройству rwr5k.base,
который в свою очередь перераспределяет маршрут (так же по RIP) на Cisco-7606 в vrf Dipn1, при этом rwr5k.base анонсирует для всех rwr5k.client маршрут по-умолчанию через себя.

## Slide 32: OSPF - Open Shortest Path First
created by Dimon Domofon
OSPF (англ. Open Shortest Path First) — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры.
В Link-state протоколах каждый маршрутизатор должен непросто знать самые лучшие маршруты во все удалённые сети, но и иметь в памяти полную карту сети со всеми существующими связями между другими маршрутизаторами в том числе. Это достигается за счет построения специальной базы LSDB.
OSPF инкапсулируется в IP. Номер протокола 89.
Для передачи пакетов использует мультикаст адреса:
224.0.0.5 все маршрутизаторы OSPF;
224.0.0.6 все DR.

## Slide 33: OSPF - Open Shortest Path First
created by Dimon Domofon
Базовые термины:
Канал/интерфейс (link/interface) — соединение маршрутизатора и одной из подключенных к нему сетей. При обсуждении OSPF термины интерфейс и канал (link) часто употребляются как синонимы
Метрика (metric) — условный показатель расстояния до сети назначения
Стоимость (cost) — условный показатель "стоимости" пересылки данных по каналу. В OSPF зависит от пропускной способности интерфейса (bandwidth)
Автономная система (autonomous system) — группа маршрутизаторов, обменивающаяся маршрутизирующей информацией с помощью одного протокола маршрутизации (определение соответствует тому, как этот термин используется в протоколах IGP)

## Slide 34: Базовые термины OSPF
created by Dimon Domofon
Идентификатор маршрутизатора (router ID, RID) — уникальное 32-битовое число, которое уникально идентифицирует маршрутизатор в пределах одной автономной системы
Зона (area) — совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих один и тот же идентификатор зоны
Объявление о состоянии канала (link-state advertisement, LSA) — единица данных, которая описывает локальное состояние маршрутизатора или сети. Например, для маршрутизатора LSA включает описание состояния каналов и отношений соседства. Множество всех LSA, описывающих маршрутизаторы и сети, образуют базу данных состояния каналов (LSDB).
База данных состояния каналов (link state database, LSDB) — список всех записей о состоянии каналов (LSA). Встречается также термин топологическая база данных (topological database), употребляется как синоним базы данных состояния каналов

## Slide 35: Соседи OSPF
created by Dimon Domofon
Соседи (neighbours) — два маршрутизатора, интерфейсы которых находятся в одном широковещательном сегменте (и на которых включен OSPF на этих интерфейсах)
Отношения соседства (adjacency) — взаимосвязь между соседними маршрутизаторами, установленная с целью синхронизации информации
Hello-протокол (hello protocol) — протокол, использующийся для установки и поддержания соседских отношений
База данных соседей (neighbours database) — список всех соседей (также используется термин neighbour table)

## Slide 36: Пакеты OSPF
created by Dimon Domofon
Hello — пакеты, которые используются для обнаружения соседей, установки отношений соседства и мониторинга их доступности (keepalive)
DBD (Database Description) — пакеты, которые описывают содержание LSDB
LSR (Link State Request) — пакеты, с помощью которых запрашивается полная информация об LSA, которых недостает в LSDB локального маршрутизатора
LSU (Link State Update) — пакеты, которые передают полную информацию, которая содержится в LSA
LSAck — пакеты, с помощью которых подтверждается получение других пакетов

## Slide 37: Терминология протокола OSPF
created by Dimon Domofon
При запуске процесса OSPF на любом маршрутизаторе, обязательно должен быть выбран Router ID. Router ID — это уникальное имя маршрутизатора, по которому он известен в AS. В зависимости от реализации, Router ID может выбираться по-разному:
минимальный IP-адрес или максимальный IP-адрес, который назначен на интерфейсах маршрутизатора
также обычно есть способ задания Router ID вручную
главное, чтобы Router ID был уникален в AS
После изменения Router ID, процесс OSPF должен быть перезагружен, а все LSA, которые сгенерировал этот маршрутизатор, должны быть удалены из AS, до перезагрузки.

## Slide 38: OSPF, отношения
created by Dimon Domofon
Различают понятия сосед и отношения соседства:
Сосед (neighbor) — два маршрутизатора, которые находятся в одном широковещательном сегменте и у которых совпали нужные поля в hello-пакетах
Отношения соседства (adjacency или full adjacency) — два соседа, которые завершили процесс синхронизации LSDB между собой.

## Slide 39: OSPF, соседство
created by Dimon Domofon
необходимо чтобы в hello-пакетах совпали значения таких полей:
Hello Interval — частота отправки сообщений Hello
Router Dead Interval — период времени, по прохождению которого, сосед считается недоступным, если не было Hello
Area ID — так как в OSPF граница зоны проходит через маршрутизатор, то маршрутизаторы в одном широковещательном сегменте, должны быть в одной зоне (подробнее про зоны ниже)
Authentication — пароль использующийся для аутентификации и тип аутентификации. Маршрутизаторы не обязательно должны использовать аутентификацию, но если она используется, то пароли и тип должны совпадать
Stub area flag — не обязательный флаг, который устанавливается на всех маршрутизаторах, которые принадлежат тупиковой зоне (stub area)
у маршрутизаторов должны совпадать сеть и маска сети

## Slide 40: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
2) Поднимается ветер: маршрутизатор рассылает Hello-пакеты на мультикастный адрес 224.0.0.5 со всех интерфейсов, где запущен OSPF. TTL таких сообщений равен одному, поэтому их получат только маршрутизаторы, находящиеся в том же сегменте сети. R1 переходит в состояние INIT.

## Slide 41: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
2) Поднимается ветер: маршрутизатор рассылает Hello-пакеты на мультикастный адрес 224.0.0.5 со всех интерфейсов, где запущен OSPF. TTL таких сообщений равен одному, поэтому их получат только маршрутизаторы, находящиеся в том же сегменте сети. R1 переходит в состояние INIT.

## Slide 42: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
2) Поднимается ветер: маршрутизатор рассылает Hello-пакеты на мультикастный адрес 224.0.0.5 со всех интерфейсов, где запущен OSPF. TTL таких сообщений равен одному, поэтому их получат только маршрутизаторы, находящиеся в том же сегменте сети. R1 переходит в состояние INIT.

## Slide 43: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
Нас интересуют пока первые четыре или точнее вообще только Router ID и Neighbors.
Сообщение Hello от маршрутизатора R1 несёт в себе его Router ID и не содержит Neighbors, потому что у него их пока нет.
После получения этого мультикастного сообщения маршрутизатор R2 добавляет R1 в свою таблицу соседей (если совпали все необходимые параметры)

## Slide 44: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
И отправляет на R1 уже юникастом новое сообщение Hello, где содержится Router ID этого маршрутизатора, а в списке Neigbors перечислены все его соседи. В числе прочих соседей в этом списке есть Router ID R1, то есть R2 уже считает его соседом.

## Slide 45: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
Теперь R1 и R2 друг у друга во взаимных соседях — это означает, что между ними установлены отношения смежности и маршрутизатор R1 переходит в состояние TWO WAY.

## Slide 46: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
4) Затишье перед бурей. Далее все переходят в состояние EXSTART. Здесь все соседи решают между собой, кто босс. Им становится маршрутизатор с наибольшим Router ID — R2.
5) Когда выбран Батька, соседи переходят в состояние Exchange и обмениваются DBD-сообщениями (или DD) — Data Base Description, которые содержат описание LSDB (Link State Data Base), мол, я знаю про вот такие подсети.
Тут надо пояснить, что такое LSDB. Если перевести на русский дословно: база данных о состоянии линков. В изначальном состоянии маршрутизатор знает только о тех линках (интерфейсах), на которых запущен процесс OSPF. По ходу пьесы, каждый маршрутизатор собирает всю информацию о сети и составляет топологию. Именно она и будет являться LSDB, которая должна быть одинакова на всех членах зоны.
Первым отсылает свою DBD маршрутизатор, выбранный главным на данном интерфейсе — 2.2.2.2. Следом за ним то же делает и 1.1.1.1.

## Slide 47: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
Первым отсылает свою DBD маршрутизатор, выбранный главным на данном интерфейсе — 2.2.2.2. Следом за ним то же делает и 1.1.1.1.

## Slide 48: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
6) Получив сообщение, маршрутизаторы R1 и R2 отправляют подтверждение о приёме DBD (LSAck), а затем сравнивают новую информацию с той, что содержится у них в LSDB и, если есть отличия, посылают LSR (Link State Request) друг другу, тем самым переходя в новое состояние LOADING. В LSR они говорят — “Я про вот эту сеть ничего не знаю. Расскажи мне подробнее”.

## Slide 49: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
7) R2, получив LSR от R1, высылает LSU (Link State Update), которые содержат в себе LSA (Link State Advertisement) c детальной информацией о нужных подсетях.

## Slide 50: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
И вот, как только R1 получит последнюю порцию данных о всех подсетях и сформирует свою LSDB, он переходит в своё конечное состояние FULL STATE.

## Slide 51: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
И вот, как только R1 получит последнюю порцию данных о всех подсетях и сформирует свою LSDB, он переходит в своё конечное состояние FULL STATE.

## Slide 52: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
И вот, как только R1 получит последнюю порцию данных о всех подсетях и сформирует свою LSDB, он переходит в своё конечное состояние FULL STATE.

## Slide 53: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
К тому моменту, как все маршрутизаторы зоны придут к состоянию Full State на всех на них должна быть полностью одинаковая LSDB — они же одну и ту же сеть изучали. То есть фактически это означает, что маршрутизатор знает всю вашу сеть, что, как и куда подключено.
8) Итак, сейчас у нас все маршрутизаторы знают всё о сети, но это знание не помогает в маршрутизации.
Следующим шагом OSPF, используя алгоритм Дейкстры (или его ещё называют SPF — Shortest Path First), вычисляет кратчайший маршрут до каждого маршрутизатора в зоне — он ведь знает всю топологию. В этом ему помогают метрики. Чем она ниже, тем маршрут лучше. Метрика — это стоимость движения по маршруту.

## Slide 54: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
Например, в такой сети из R1 в R3 можно добраться напрямую или через R2.
Естественно первый вариант будет стоить меньше. Но это при условии, что у вас везде одинаковый тип интерфейсов. А если, например, между R1 и R3 у вас модемное соединение в 56к или крайне нестабильный GPRS линк? Тогда у них будет очень высокая стоимость и OSPF предпочтёт более длинный, но быстрый путь.
Найденный путь потом добавляется в таблицу маршрутизации.

## Slide 55: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
Теперь каждые 10 секунд каждый маршрутизатор будет отправлять Hello-пакеты, а каждые 30 минут рассылаются LSA — это типа данные уже считаются устаревшими, надо бы обновить, даже если изменений не было.
Но топология может поменяться. Разумеется, было бы несколько странно ждать 40 секунд (Dead Interval) и только потом начинать перестраивать таблицу. Это было бы простительно ещё RIP’у, но не протоколу, который используется в огромном количестве современных сетей. Итак, как только падает какой-либо из линков (или несколько), маршрутизатор изменяет свою LSDB и генерирует LSU, присваивая ей номер больше, чем он был прежде (у каждой LSDB есть номер, который берётся из последнего полученного LSA).

## Slide 56: OSPF, пример
created by Dimon Domofon
Это LSU сообщение рассылается на мультикастовый адрес 224.0.0.5. Маршрутизаторы получившие его, проверяют номер LSA, содержащихся в LSU.
1) Если номер больше, чем номер текущей LSA маршрутизатора — LSDB меняется. (Версия LSDB старая, информация новая),
2) Если номер такой же, ничего не происходит. Этот маршрутизатор уже получил данный LSA по какому-то другому пути,
3) Если номер полученного LSA меньше локальной LSDB, это означает, что у маршрутизатора уже более актуальная информация, и он посылает новый LSA (на основе своей LSDB) отправителю прежнего.
После произведённых (или непроизведённых) действий соседу, от которого пришёл LSU пересылаются LSAck (мол, «посылку получили — всё в порядке»), а другим соседям отправляется изначальный LSU без изменений. На данном маршрутизаторе снова запускается алгоритм SPF и, при необходимости, обновляется таблица маршрутизации.
В общем, всё это происходит в целях поддержания актуальности информации на всех устройствах — LSDB должна быть одинаковой у всех.

## Slide 57: Работа в сети Уфанет OSPF
created by Dimon Domofon
show ip ospf neighbor

## Slide 58: show ip ospf
created by Dimon Domofon

## Slide 59: show ip ospf
created by Dimon Domofon

## Slide 60: Информация о настройках OSPF на интерфейсах:
created by Dimon Domofon

## Slide 61: База данных состояния каналов: show ip ospf database
created by Dimon Domofon

## Slide 62: BGP, кратко
created by Dimon Domofon
BGP (Border Gateway Protocol) — это основной протокол динамической маршрутизации, который используется в Интернете.
Маршрутизаторы, использующие протокол BGP, обмениваются информацией о доступности сетей. Вместе с информацией о сетях передаются различные атрибуты этих сетей, с помощью которых BGP выбирает лучший маршрут и настраиваются политики маршрутизации.
Один из основных атрибутов, который передается с информацией о маршруте — это список автономных систем, через которые прошла эта информация. Эта информация позволяет BGP определять где находится сеть относительно автономных систем, исключать петли маршрутизации, а также может быть использована при настройке политик.

## Slide 63: BGP, кратко
created by Dimon Domofon
Маршрутизация осуществляется пошагово от одной автономной системы к другой. Все политики BGP настраиваются, в основном, по отношению к внешним/соседним автономным системам. То есть, описываются правила взаимодействия с ними.
Так как BGP оперирует большими объемами данных (текущий размер таблицы для IPv4 более 450 тысяч маршрутов), то принципы его настройки и работы отличаются от внутренних протоколов динамической маршрутизации (IGP).

## Slide 64: Терминология протокола
created by Dimon Domofon
Внутренний протокол маршрутизации (interior gateway protocol) – протокол, который используется для передачи информации о маршрутах внутри автономной системы.
Внешний протокол маршрутизации (exterior gateway protocol) – протокол, который используется для передачи информации о маршрутах между автономными системами.
Автономная система (autonomous system, AS) — набор маршрутизаторов, имеющих единые правила маршрутизации, управляемых одной технической администрацией и работающих на одном из протоколов IGP (для внутренней маршрутизации AS может использовать и несколько IGP).
Транзитная автономная система (transit AS) — автономная система, через которую передается трафик других автономных систем.

## Slide 65: Терминология протокола
created by Dimon Domofon
Путь (path) — последовательность состоящая из номеров автономных систем через которые нужно пройти для достижения сети назначения.
Атрибуты пути (path attributes, PA) — характеристики пути, которые позволяют выбрать лучший путь.
BGP speaker — маршрутизатор, на котором работает протокол BGP.
Соседи (neighbor, peer) — любые два маршрутизатора, между которыми открыто TCP-соединение для обмена информацией о маршрутизации.
Информация сетевого уровня о доступности сети (Network Layer Reachability Information, NLRI) — IP-префикс и длина префикса.

## Slide 66: Описание протокола
created by Dimon Domofon
BGP выбирает лучшие маршруты не на основании технических характеристик пути (пропускной способности, задержки и т.п.), а на основании политик. В локальных сетях наибольшее значение имеет скорость сходимости сети, время реагирования на изменения. И маршрутизаторы, которые используют внутренние протоколы динамической маршрутизации, при выборе маршрута, как правило, сравнивают какие-то технические характеристики пути, например, пропускную способность линков.
При выборе между каналами двух провайдеров, зачастую имеет значение не то, у какого канала лучше технические характеристики, а какие-то внутренние правила компании. Например, использование какого канала обходится компании дешевле. Поэтому в BGP выбор лучшего маршрута осуществляется на основании политик, которые настраиваются с использованием фильтров, анонсирования маршрутов, и изменения атрибутов.

## Slide 67: Основные характеристики протокола
created by Dimon Domofon
BGP это path-vector протокол с такими общими характеристиками:
Использует TCP для передачи данных, это обеспечивает надежную доставку обновлений протокола (порт 179)
Отправляет обновления только после изменений в сети (нет периодических обновлений)
Периодически отправляет keepalive-сообщения для проверки TCP-соединения
Метрика протокола называется path vector или атрибуты (attributes)

## Slide 68: Описание работы протокола
created by Dimon Domofon
Таблица соседей (neighbor table) — список всех соседей BGP
Таблица BGP (BGP table, forwarding database, topology database):
Список сетей, полученных от каждого соседа
Может содержать несколько путей к destination сетям
Атрибуты BGP для каждого пути
Таблица маршрутизации — список лучших путей к сетя

## Slide 69: BGP, походу не кратко
created by Dimon Domofon

## Slide 70: Отношения соседства
created by Dimon Domofon
Для того чтобы установить отношения соседства, в BGP надо настроить вручную каждого соседа.
Когда указывается сосед локального маршрутизатора, обязательно указывается автономная система соседа. По этой информации BGP определяет тип соседа:
Внутренний BGP сосед (iBGP-сосед) — сосед, который находится в той же автономной системе, что и локальный маршрутизатор. iBGP-соседи не обязательно должны быть непосредственно соединены.
Внешний BGP сосед (eBGP-сосед) — сосед, который находится в автономной системе отличной от локального маршрутизатора. По умолчанию, eBGP-соседи должны быть непосредственно соединены.

## Slide 71: Looking Glass Ufanet
created by Dimon Domofon

## Slide 72: Работа в сети Уфанет
created by Dimon Domofon

## Slide 73: Работа в сети Уфанет
created by Dimon Domofon