## Slide 1
Сети и системы телекоммуникаций
Протокол IPv6
ИМКН УрФУ

## Slide 2
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Место протокола IPv6 в модели OSI и TCP/IP
Цели создания IPv6
Формат заголовка IPv6
Адреса IPv6
Внедрение IPv6
План

## Slide 3
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Место в моделях OSI и TCP/IP
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Физический
Прикладной
Транспортный
Интернет
Канальный
Сетевых интерфейсов
Модель OSI
Модель TCP/IP

## Slide 4
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Сетевой уровень в TCP/IP
Сетевых интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Прикладной
Ethernet
WiFi
DSL
IPv4
TCP
UDP
HTTP
SMTP
DNS
FTP
ICMP
ARP
DHCP
IPv6

## Slide 5
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
IPv6 (Internet Protocol version 6) — протокол сетевого уровня стека TCP/IP
IPv6 используется для передачи данных на сетевом уровне
IPv6 — замена IPv4
IPv6 не совместим с IPv4
IPv6 совместим с другими протоколами стека TCP/IP: TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS и др.
Сетевой уровень в TCP/IP

## Slide 6
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Адресация миллиардов устройств в сети (борьба с нехваткой адресов в IPv4)
Упрощение протокола для ускорения работы маршрутизаторов
Обеспечение безопасности
Качество облуживания
Цели создания IPv6

## Slide 7
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Когда был создан IPv6?

## Slide 8
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
1990 — проблемная группа проектирования Интернета IETF начала работу над новой версией протокола IP
1998 — IPv6 принят в качестве стандарта RFC 2460
IPv5:
  Экспериментальный протокол потоковой передачи данных (Streaming Protocol), предложен в 1979 г.
  Не использовался широко
  Концепции IPv5 перешли в ATM и MPLS
Когда был создан IPv6

## Slide 9
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Формат заголовка IPv6
4 бита
Номер
версии
8 бит
Дифференцированное обслуживание
16 бит
Метка потока
16 бит
Длина полезной нагрузки
8 бит
Максимальное число транзитных участков
8 бит
Следующий заголовок
16 байт
IPv6-адрес отправителя
Дополнительные заголовки
(не обязательно)
16 байт
IPv6-адрес получателя

## Slide 10
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Версия — номер версии протокола IP: 6
Дифференцированное обслуживание — параметры качества обслуживания (перешло в IPv4)
Метка потока — сообщение об особенных требованиях к обработке
  Маршрутизаторы смотрят на метку потока и обрабатывают пакеты по-разному
  Аналог виртуальных каналов в MPLS
  Метки должны быть настроены на всех маршрутизаторах заранее
Формат заголовка IPv6

## Slide 11
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Длина полезной нагрузки — размер данных в IPv6 пакете (в IPv4 был размер всего пакета)
Следующий заголовок — использование дополнительных заголовков
  Тип следующего необязательного заголовка
  Последний тип заголовка — протокол транспортного уровня (TCP или UDP)
Максимальное число транзитных участков — максимальное число маршрутизаторов, после которого пакет отбрасывается (аналог TTL в IPv4)
Формат заголовка IPv6

## Slide 12
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Что исчезло по сравнению с IPv4?

## Slide 13
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
В IPv6 отказались от контрольной суммы в заголовке
Аргументация:
  Контрольную сумму необходимо пересчитывать на каждом маршрутизаторе — высокие накладные расходы
  Каналы связи надежные — ошибок мало
  Контрольные суммы рассчитываются на канальном и транспортном уровне: достаточно для обнаружения ошибок
Контрольная сумма

## Slide 14
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Маршрутизаторы IPv6 не выполняют фрагментацию
  Высокие накладные расходы на маршрутизаторе
Фрагментацию выполняют хосты, которые отправляют данные
Как хост может узнать MTU в сети?
Фрагментация

## Slide 15
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Технология, позволяющая хосту определить MTU
  RFC 1191 — Path MTU Discovery (1990)
  RFC 1981 — Path MTU Discovery for IPv6 (1996)
Маршрутизатор не фрагментирует IP пакет, а отбрасывает его и отправляет хосту ICMP сообщение:
  ICMP — Тип 3 (Destination Unreachable), код 4 (fragmentation needed and DF set) + размер MTU
  ICMPv6 — Тип 2 код 0 (Packet Too Big) + MTU
Хост отправляет новый пакет с меньшим размером MTU
Path MTU Discovery

## Slide 16
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Параметры маршрутизации
Параметры получателя
Маршрутизация
Фрагментация
Аутентификация
Шифрование
Дополнительные заголовки IPv6

## Slide 17
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Некоторые возможности IPv6 были внесены в IPv4
Качество обслуживания:
  Поле «Тип сервиса» в заголовке IPv4 было заменено на «Дифференцированное обслуживание», как в IPv6
Безопасность:
  Аутентификация и шифрование были перенесены в IPv4 в виде технологии IPSec (IP Security)
Влияние IPv6 на IPv4

## Slide 18
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Адресация — основное отличие IPv6 от IPv4
  IPv4 — размер адреса 4 байта
  IPv6 — размер адреса 16 байт
Рассматриваемые варианты размера адреса
  8 байт — первоначальное предложение разработчиков IPv6
  20 байт — размер адреса в протоколе CLNP (протокол сетевого уровня в стеке OSI)
  Адреса переменной длины
RFC 4291 (IP Version 6 Addressing Architecture)
Адресация в IPv6

## Slide 19
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Размер адреса IPv6 увеличился, старый формат записи неудобен
Новый формат:
  8 групп по четыре шестнадцатеричных цифры
  8000:0000:0000:0000:0127:AB68:CD45:EF15
Форма представления IPv6 адреса

## Slide 20
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Адреса IPv6 часто содержат много нулей, поэтому разработано несколько форм сокращения
Ведущие нули в группе можно опустить
  8000:0000:0000:0000:0127:AB68:CD45:EF15
  8000:0000:0000:0000:127:AB68:CD45:EF15
Несколько подряд идущих групп нулей можно пропустить:
  8000::127:AB68:CD45:EF15
Как сократить адрес:
  8000:0000:0000:0127:0000:AB68:CD45:EF15
Сокращения IPv6 адреса

## Slide 21
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Адреса IPv6 часто содержат много нулей, поэтому разработано несколько форм сокращения
Ведущие нули в группе можно опустить
  8000:0000:0000:0000:0127:AB68:CD45:EF15
  8000:0000:0000:0000:127:AB68:CD45:EF15
Несколько подряд идущих групп нулей можно пропустить:
  8000::127:AB68:CD45:EF15
Как сократить адрес:
  8000:0000:0000:0127:0000:AB68:CD45:EF15
  8000::127:0:AB68:CD45:EF15
Сокращения IPv6 адреса

## Slide 22
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Localhost
  ::1 (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001)
Адрес IPv4 в формате IPv6
  Используется на время переходного периода, когда применяются обе версии протокола
  Два двоеточия и затем адрес в десятичном виде
  ::192.168.1.1
Специальные адреса IPv6

## Slide 23
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Структура адреса IPv6

## Slide 24
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Unicast
  Адреса хостов в сети (данные получает только один хост)
Multicast
  Групповые адреса (данные получают все хосты в группе)
Anycast
  Групповые адреса (данные получает только один хост в группе)
Нет широковещательных адресов
  Можно использовать групповой адрес FF02::1
Типы адресов IPv6

## Slide 25
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Link local — адреса для передачи данных в рамках одного сегмента сети (без маршрутизации)
Site local — адреса для передачи данных внутри организации (аналог Private адресов в IPv4).
  Маршрутизируются в сети организации, но недоступны из Интернет
Global — глобальные адреса для работы в Интернет
В IPv6 интерфейс может иметь несколько адресов разных типов
Область действия IPv6 адресов

## Slide 26
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Используются внутри одного сегмента сети
Начинаются с FE80::/10
Link local адреса

## Slide 27
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Используются внутри одной организации
Начинаются с FС00::/7 (сейчас с FD00::/8)
Global ID выбирается для каждой организации по алгоритму из RFC 4193 (с высокой долей вероятности уникальный)
Site local адреса

## Slide 28
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Используются в Интернет
Выделяются регистратором ICANN (не должны дублироваться)
Сейчас выделяются из диапазона 2000::/3
Global адреса

## Slide 29
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Вручную
DHCPv6
Автоматическая конфигурация
  Формирование Interface ID на основе MAC-адреса —процесс EUI-64 (Extended Unique Identifier, 64 бита)
  Получение от маршрутизатора Subnet ID и других параметров
Варианты назначения IPv6 адресов

## Slide 30
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Процесс EUI-64

## Slide 31
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
В IPv6 хост может получить от маршрутизатора следующие параметры:
  Subnet ID, адрес шлюза, адрес DNS-сервера и т.д.
Механизм реализации:
  Хост отправляет ICMPv6 запрос тип 133 код 0 (Router Solicitation) на групповой адрес FF02::2 (all routers)
  Маршрутизатор, который получил запрос, отвечает ICMPv6 сообщением тип 134 код 0 (Router Advertisement) с параметрами сети
Маршрутизаторы периодически рассылают Unsolicited Router Advertisements на групповой адрес FF02::1 (all nodes)
Автоматическая конфигурация

## Slide 32
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
IPv4 и IPv6 не совместимы, необходим явный переход на IPv6, заметный для пользователей Интернет
  Не предполагается, что переход на IPv6 будет быстрым
Долгое время будут сосуществовать два протокола
Механизмы перехода
  Dual Stack
  Туннелирование
    6to4
    Teredo
    Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)
Переход на IPv6

## Slide 33
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
IPv6 World Launch
  6 июня 2012 г.
Компании договорились об использовании IPv6 и внедрении его в свои продукты
  Cisco, D-Link, Google, Facebook, Yahoo!, Microsoft и др.
http://www.worldipv6launch.org
Запуск IPv6 в мире

## Slide 34
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Статистика Google: обращение пользователей по IPv6
Внедрение IPv6

## Slide 35
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
IPv6 был стандартизован в 1998
IPv6 решает насущную проблему — нехватка адресов IPv4
IPv6 поддерживается всем современным оборудованием, операционными системами и ПО
Протокол IPv6 проще, чем IPv4
Почему IPv6 до сих пор не вытеснил IPv4?
Проблемы внедрения IPv6

## Slide 36
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
IPv6 не совместим с IPv4
  Требуется полная замена, заметная для пользователей
Для многих проблем IPv4 удалось найти решение (хотя бы временное)
  Нехватка IPv4-адресов — NAT
  Низкая безопасность — IPSec
  Качество обслуживания — Дифференцированное обслуживание
Люди и организации не понимают, зачем переходить на IPv6
Проблемы внедрения IPv6

## Slide 37
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Место протокола IPv6 в модели OSI и TCP/IP
Цели создания IPv6
Формат заголовка IPv6
Адреса IPv6
Внедрение IPv6
Итоги

## Slide 38
Сети и системы телекоммуникаций. Протокол IPv6
Вопросы?