## Slide 1: Стек протоколов TCP/IP.

## Slide 2: Структура стека

## Slide 3: Потоки данных
ТСР
UDP
IP
ARP
ARP
Enet
Enet
Прикладные процессы

## Slide 4: Структура IP-адресов

## Slide 5
Адресация в IP-сетях
Служебные адреса:
1. IP-адрес 0.0.0.0 используется хостом только при загрузке.
2. IP-адреса с нулевым номером сети обозначают текущую сеть.
3. Адрес, состоящий изо всех единиц, обеспечивает широковещание в
пределах текущей (обычно локальной) сети.
4. Адреса, в которых указана сеть, но со всеми единицами в поле номера
хоста, обеспечивают широковещание в пределах любой удаленной сети.
5. Все адреса вида 127.хх.уу.zz зарезервированы для тестирования сетевого
программного обеспечения.

## Slide 6: Подсети
255.0.0.0 - маска для сети А
255.255.0.0 - маска для сети В
255.255.255.0 - маска для сети С
Маска 255.255.3.0

## Slide 7: Пример
маска 225.255.192.0 (11111111 11111111 11000000 00000000)
номер сети 129.44.0.0 (10000001 00101100 00000000 00000000)
Подсети:
129.44.0.0 (10000001 00101100 00000000 00000000)
129.44.64.0 (10000001 00101100 01000000 00000000)
129.44.128.0 (10000001 00101100 10000000 00000000)
129.44.192.0 (10000001 00101100 11000000 00000000)
Ip-адрес:
129.44.141.15(10000001 00101100 10001101 00001111)
при использовании маски :
129.44.128.0 - номер сети и 0.0.13.15 - номер узла.

## Slide 8: Задание Определить адрес сети и адрес хоста по заданному сетевому адресу и маске подсети
Ip-адрес А: 192.10.15.3
Ip-адрес А: 192.10.15.130
Маска :255.255.255.132
Решение:
Расписываем адрес узла в двоичной виде:
192. 10. 15.00000011
255.255.255.10000100
Адрес сети - 192.10.15.0, адрес узла – 3
192. 10. 5. 10000010
255.255.255.10000100
Адрес сети - 192.10.15.128, адрес узла – 2

## Slide 9: Задание Задан входной IP-адрес. Разбить адресное пространство на n подсетей не менее m хостов в каждой
Пусть адрес IP : 127.10.15.3, n=6, m>=8
Маска стандартная:255.0.0.0
Новая маска: 255.0.0.11100000

## Slide 10: Отображение физических адресов в IP-адреса. Протокол ARP (Address Resolution Protocol)
---------------------------------------------
| IP-адрес Ethernet-адрес
---------------------------------------------
| 223.1.2.1 08:00:39:00:2F:C3
| 223.1.2.3 08:00:5A:21:A7:22
| 223.1.2.4 08:00:10:99:AC:54
---------------------------------------------

## Slide 11: ARP пакет
0 | 8 |  | 16 31
Тип сети |  |  | Тип протокола
Длина локального адреса |  | Длина сетевого адреса | Операция
Локальный адрес отправителя (байты 0 - 3) |  |  | 
Локальный адрес отправителя (байты 4 - 5) |  |  | IP-адрес отправителя (байты 0-1)
IP-адрес отправителя (байты 2-3) |  |  | Искомый локальный адрес (байты 0 - 1)
Искомый локальный адрес (байты 2-5) |  |  | 
Искомый IP-адрес (байты 0 - 3) |  |  | 

## Slide 12: Работа ARP
формируется ARP запрос
физический адрес узла 02-f5-05-a7-00-01
формируется ARP запрос
физический адрес узла 192.168.1.120

## Slide 13: Полностью порядок преобразования адресов выглядит так:
1)По сети передается широковещательный ARP-запрос. Исходящий IP-пакет ставится в очередь.
3) Возвращается ARP-ответ, содержащий информацию о соответствии IP- и Ethernet-адресов. Эта информация заносится в ARP-таблицу.
4) Для преобразования IP-адреса в Ethernet-адрес у IP-пакета, поставленного в очередь, используется ARP-таблица.
5) Ethernet-кадр передается по сети Ethernet.

## Slide 15: Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS RFC 1034 и 1035

## Slide 16: DNS-сервер
- приложение, предназначенное для ответов на DNS - запросы по соответствующему протоколу. Также DNS-сервером могут называть хост на котором запущено приложение
авторитативный DNS-сервер
Мастер или первичный сервер
Слейв или вторичный сервер
Кэширующий DNS-сервер
Локальный DNS-сервер;
Перенаправляющий DNS-сервер
Корневой DNS-сервер
Регистрирующий DNS-сервер

## Slide 17: Алгоритм разрешения имен

## Slide 18: Рекурсивный метод разрешения запросов

## Slide 19: пример итерационного разрешения доменного имени

## Slide 20: Протокол DHCP
DHCP
Предоставление
конфигурационных
параметров
Предоставление
сетевых
адресов
Статическое
выделение
Ручной способ
Автоматический
Динамическое
присваивание

## Slide 21: Процедура получения IP - адреса

## Slide 22
INIT
выбор
запрос
установка
связывания
аренда
адреса
обновление
discover широковнщат
akcn
оffer/ отклонить
t2 истекло/ широковещат request
akcn/
уcтановка t1, t2
akcn/
уcтановка t1, t2
t1 истекло/ request
nakcn/ Время аренды истекло
выбор предложений/ request
offer/ сбор откликов

## Slide 23: Автоматизация процесса назначения IP-адресов узлам сети - протокол DHCP

## Slide 24: Протокол межсетевого взаимодействия IP

## Slide 25: Управление фрагментацией

## Slide 26: Таблица маршрутной информации
Адрес назначения | флаг | Шлюз | Интерфейс /метрика
129.13.0.0 | к | 198.21.17.6 | 150
198.21.17.0 | п | - | 20
default | к | 198.21.17.7 | 1

## Slide 27: Алгоритмы построения маршрутных таблиц
алгоритмы фиксированной маршрутизации,
алгоритмы простой маршрутизации,
  Случайная маршрутизация
  Лавинная маршрутизация
  Маршрутизация по предыдущему опыту
алгоритмы адаптивной маршрутизации